| 型号 | LHT-21.5BGW |
| --- | --- |
| 机型 | 21.5寸网络版广告机 |
| 价格 |  |
| 外观图片 | 壁挂式 |
| 屏参数 |  |
| 分辨率 | 1920*1080（16：9） |
| 色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 对比度 | 1000：1 |
| 响应时间 | 5ms |
| 接口 |  |
| 输入 | USB2.0*2，TF2.0*1，RJ45*1 |
| 主板规格 |  |
| CPU | RK3566 |
| 内存 | 预装2GB DDR3 |
| 内置存储器 | 预装16GB |
| 解码分辨率 | 最高支持1080P |
| 操作系统 | Android 11 |
| LVDS输出 | 可直接驱动50/60Hz液晶屏 |
| 硬件特性 |  |
| 播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
| WIFI | 802.11 1x1 BGN |
| 视频播放 | 支持MPEG-1、 MPEG-2、WMV9、AVI(3.11)、XVID、H264，1080P/60 |
| 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
| 以太网 | 1个，10M/100M自适应以太网, RJ-45接口 |
| RTC实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
| 恢复出厂设置 | 支持 |
| 功放喇叭 | 8Ohm 5W2 |
| IR | 支持 |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 10%~90％，无凝露 |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 电气规格 |  |
| 电源输入 | AC 100~240V 50/60Hz |
| 整机功率 | ≦60W |
| 待机功耗 | ≦1W |
| 其他 | 兼容驱动各种TFT LCD显示屏 |
|  | 工业级结构设计、四防处理（防爆、防尘、防静电、防干扰）、低功耗环保 |
|  | 支持USB升级，网络升级 |
| 软件特性 | 横竖屏随意却换；播放时间定义；时间显示；万年历；播放列表；数据卡保护功能；支持屏保；自动开、关机；滚动字幕；电源开关保护；播放多元性；支持多种播放方式、影音格式；任意画面切割；模组化设计；完整的管理机制；采用集中管理；支持远程/本地管理；阶层式的权限管理；系统采用安卓4.2.2，完善的安全机制；操作简单 |

备注：

服务保修：7x24小时服务响应、保修时间 1 年

附件：红外遥控器 x1、机身钥匙 x1、保修卡 x1

运用场合：适用于酒店、超市货架、休闲场所、展览台、电梯口、轨道交通设备等

## 管理平台主要功能一览

- 终端管理

  - 终端配置：导入终端，修改终端信息，设置终端所在分组等

  - 终端监控：实时监控终端的联网状态、下载进度、版本信息、运行信息等

  - 插播消息:  随时向终端插播即时消息

- 资源管理

  - 素材管理：媒体素材的上传、预览、分类、删除等功能

  - 预下载管理：对将来可能需要播放的素材进行预下载

  - 模板制作：制作可重复利用的模板

  - 素材种类: 视频、图片、文本、PDF

- 节目管理

  - 节目发布：节目的新建、编辑、审批和发布

  - 节目管理：节目制作、管理、发布、下载管理、删除、备份

- 系统设置

  - 管理设置：用户管理、角色管理、机构管理、分组管理、参数设置、数据采集服务

- 系统日志

  - 系统日志：用户操作日志、素材统计

- 集成度

- 集成USB/LVDS/以太网/HDMI/WIFI于一体，简化整机设计，可插TF卡

- 4GB，最高可扩展64GB

- 支持USB、DVP高清摄像头

- 支持3G、4G功能

- 高清晰度

  - 最高支持1080P的解码和各种LVDS信号LCD\LED显示屏

  - 支持高清图片视频播放，添加图片特效切换，节目模板随意切割分屏，支持HTML插入

- 齐全的功能

- 支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB数据导入等功能

- 内容的多样：图片、视频、文本、时间、日历、天气

- 节目的可控：定时开关机、定时播放、节目排程

- 完善的管理

- 多层次、分级管理模式，多种优先级权限管理终端

- 人性化的播放列表制作软件，便于广告播放和控制

- 节目发布的审批过程，让节目信息更加准确

- 可即时发布紧急信息、突发事件，插播媒体文件

- 多种节目发布方式：USB、局域网宽带、无线WIFI、3G、4G网络

- 开关机、重启直接由后台软件控制，可控性更加强大

- 播放日志的记录，让人更加详细了解播放情况

- 完美发挥出硬件性能，播放流畅

  - 视频切换如白驹过隙

  - 多种图片切换特效

  - 滚动字幕文本如行云流水，颜色、字体、背景随意定

- 易学易用，简单方便，无需复杂的培训

  - 单一的安装包，安装起来更加方便

  - 强大的后台软件，详细全面的软件面板，节目制作、管理轻松完成

  - 内容的多样，随心创建各种节目，以及各种方式集成管理

- 灵活自由，随心所欲

  - 可基于已有模板制作节目，也可自己直接制作节目

  - 可通过有线、无线WIFI、3G、4G管理发布节目，还可通过U盘导出以适应无网络环境下的应用

  - 鼠标拖放即可任意设定分屏区域的位置和大小

  - 文本前景色、背景色、透明度任意设定，可以组合实现镂空、叠加、半透、色带等丰富的效果

  - 多种滚动速度可选

  - 播放时段可按照日期、时间、星期任意设定，也可默认为不限制

  - 提供了页面式模板屏参设置，创建各种屏参节目模板